Załącznik nr 2 – Dane wyjściowe – podczyszczalnia Iglotex

Iglotex – podczyszczalnia – dane wyjściowe

- Ilość ścieków:

- średniodobowo: Qdśr = 1 500 m3/d

- maksymalnodobowo: Qdmax = 1 800 m3/d

- Jakość ścieków po flotacji:

- ChZT                          9 000 gO2/m3

- Jakość biogazu:

- stężenie H2S około 1 000 ppm

- Wymagania dotyczące jakości ścieków podczyszczonych:

- ChZT                          1 500 gO2/m3

- BZT5                              800 gO2/m3

- N-NH4                    200 g N-NH4/m3

- Pog                                     20 gP/m3

- Zaw. og.                           300 g/m3

- Istniejąca infrastruktura:

- krata schodkowa prześwit 2 mm, przepustowość 30 dm3/s,

- przepompownia ścieków surowych,

- sito bębnowe prześwit 1 mm, przepustowość 30 dm3/s,

- piaskownik kanałowy, przepustowość 30 dm3/s,

- zbiornik uśredniający, V = 160 m3,

- instalacja flotacji ciśnieniowej: przepustowość 90 m3/h

- wirówka dekantacyjna, wydajność 300 kg s.m./h